Производственная линия по производству гипсокартона с производительностью 5,000,000 кв.м в год

1. Основные параметры

| # | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположения завода | дл 150 м и более |
| 2 | Цех | Дл 120м，шир13—16м，двойная ширина 35м，выс 6-8м Сушительный герметизационный участок 65м 6 –ти этажный, разделен на 3 участка. |
| 3 | Скорость формирования | 12м/мин |
| 4 | Гипсокартон | 5500 лист/сутки，5,000,000кв.м/г спецификация：1200*2400*9.5mm |
| 5 | Гипсовый порошок | 110 т/д 40,000 т/г |
| 6 | Электроаппаратура | PLC Сименс；управляющее устройство: Дэлл»；электроаппаратура：CHINT. |
| 7 | Котел | 3,500,000 больш. калория, печь с горячим маслом воспламеняющегося типа, теплопередающее масло 320#. |
| 8 | Преобразователь | 500 KVA【самообеспечение клиента】 |
| 9 | Время | Срок обработки около 120д |
| 10 | Сотрудники | 13-15 чел/смена |
| 11 | Пуско-накладка и обучение персонала | Около 120 д |
| 12 | Цена оборудования(включая установку) | 1658336 долларов （не включает перевозку） |

2. Кострукция и описание производственной линии

Технические параметры гипсокартона

（1）Обычный гипсокартон, использует международный стандарт GB/T9775-1999.

| № | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8--13 | 1200--1220 | 2400--3000 |
| 2 | Можно провести обрабоку по заказу клиента |

（2）Сырьевые части

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Гисповый порошок | Специальная тонированная бумага | Прочный крахмал | Стекловолокно | Пенообразующее вещество | Белый латекс | Заполнитель |

（3）Скорость формирования: Основана на толщине 9.5MM, шир 1200MM, скорость линии 12м/мин（макс 15м/мин），

При других параметрах толщины способность линии будет иметь взаимные изменения.

（4）Расход материала

Рассчет на основании 1200MM×3000M×9MM, расход материала каждого листа.

| Наименование сырья | 8mm * 1200*2400 расход | расход /кв.м |
| --- | --- | --- |
| Тонированная бумага | 1.6кг | 0.55 кг |
| Гипсовый порошок | 18.5 кг | 7 кго |
| Вода | 16.2 кг | 4.5 кг |
| Крахмал | 0.13 кг | 0.045 кг |
| Пенообразующее вещ-во | 0.1 кг | 0.035 кг |
| Латекс | 0.04 кг | 0.014 кг |
| Электричество | 2.6 киловатт-час | 0.9 киловатт-час |
| Уголь | 2.3 кг | 0.8 кг |
| Упаковка | 0.2 |  |

3. Конфигурация оборудования

1.1 Дозировка：Элеватор, сырьевой склад, измерительные весы, станция динамичного вспенивания,гипсо порошковый конвейер (преобразование частоты), конвейер для материала и жидкостей(преобразование частоты), смесительная емкость для материла и жидкости, вертикальный смеситель. Основной процесс работы гипсовый порошок проходит через элеватор, конвейер, измерительные весы и другое оборудование, необходимая масса сырья из сырьевого бункера с помощью конвейера поступает в вертикальный смеситель, затем шламовый насос, расходометр и другое оборудование предназначено для транспортировки раствора, пены и другого сырьевого материала основываясь на пропорцию интенсивного смешивания, смешивание, формирование консистенции гипсового раствора и другие технологические процессы.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Спецификация модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор | 1 | 5.5KW |  | TH250 |
| 2 | Сырьевой бункер | 1 |  | Изготавливается на месте, самообеспечение | 60M³ |
| 3 | Верхний силосный пылеуловитель | 1 |  |  | RF-1800 |
| 4 | Измерительно-взвешивающая конвейерная лента | 1 | 2.2KW | Контрольное преобразование |  |
| 5 | Станция динамичного вспенивания | 1 | 1.5KW | Контрольное преобразование |  |
| 6 | Податчик с твердой крыльчаткой | 1 | 1.5KW | Контрольное преобразование | 300X300 |
| 7 | Шнековый конвейере | 2 | 11KW |  | GX-250 |
| 8 | Шнековый шибер одного направления | 2 |  |  |  |
| 9 | Дозирующий насос | 1 | 1.5KW | Контрольное преобразование |  |
| 10 | Шламовый насос | 1 | 3KW | Контрольное преобразование |  |
| 11 | Вспенивающая емкость | 2 |  |  | 1M3 |
| 12 | Крахмальная емкость | 2 | 3KW |  | 3M3 |
| 13 | Гидропульпер | 1 | 22KW | Можно по выбору |  |
| 14 | Жомовый насос | 1 | 5.5KW | Можно по выбору | 80LXL2-65-15 |
|  | Итого |  | 63.2KW |  |  |
|  | Итого：111334 USD |

  - Формировка и транспортировочная часть：Состоит из: листового (plate type) формовщика, пазавого надрезающего устройства, корректировщика, верхние и нижние полотна картона, формирующая конвейерная лента (преобразование частоты), рольганговый конвейер, а так же другое вспомогательное оборудование. Из машины подачи картона на формирователь подают нижнее и верхнее полотна картона, проходя через пресс-форму формовщика образуется гипсокартон, так же ее применяют впоследствии при формировании гипсовой ленты,рольганговый конвейер и другое оборудование доставляют гипсокартон в профильную часть. На основание требований клиента можно урегулировать толщину гипсокартона, область урегулирования 8-15 мм, ширина обычно составляет 1200 мм.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Спецификация модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мостовой кран | 1 | 4KW |  |  |
| 2 | верхняя и нижняя заготовка картона, устройство раскрытия рулона | 2 |  |  |  |
| 3 | Автоматический корректировщик | 2 | 0.6KW |  |  |
| 4 | Надрезающее устройство | 1 | 4.4KW |  |  |
| 5 | Смеситель | 1 | 15KW |  |  |
| 6 | Вибрирующая площадка | 1 | 0.75KW | Контрольное преобразование |  |
| 7 | Листовой формовщик | 1 |  |  |  |
| 8 | Проклеивающее колесо, ведро с клеем | 1 |  |  |  |
| 9 | Рольганг | 30 |  |  | 1480X76 |
| 10 | Твердая лента | 1 |  |  | 140000X1400X13 |
| 11 | Рольганговый конвейер | 500 |  | Нержавеющая сталь | 1500X76 |
| 12 | Подшипниковый узел | 1000 |  |  | 1505 |
| 13 | Подшипник | 1000 |  |  | 205 |
| 14 | Цепное колесо | 80 |  |  | 12A |
| 15 | Электродвигатель | 1 | 11KW | Контрольное преобразование |  |
| 16 | Редуктор | 1 |  | Соотношение скорости 1：48.57 | ZQ500 |
| 17 | Главное ведущее колесо | 1 |  |  | 1500X500X10 |
| 18 | Натяжное устройство | 2 |  |  | 1500X219X6 |
| 19 | Screed | 3 |  |  |  |
| 20 | кромкострогальный станок | 1 |  |  |  |
| 21 | 揳型带 | 2 |  |  | 280000X80X3X1 |
|  | Итого |  | 42.75 |  |  |
|  | Итоговая цена：264334 USD |

  - Обрезающая часть: Включает обрезающее устройство по установленной длине, ускоренный рольганг, конвейерная лента. Целью технологического процесса является обрезание готового гипсокартона по необходимой установленной длине, область длины составляет 2400-6100 мм. Используется высококачественный обрезающий нож из сплавленого материала, имеет долгий срок использования, осуществляеет точное обрезание, приводная и тормозная части используют преобразовательное управление.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Спецификация модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрезающее устройство | 1 | 4 |  |  |
| 2 | Ускорительный рольганг | 48 |  | Нержавеющая сталь | 1500X76 |
| 3 | Подшипник | 96 |  |  | 205 |
| 4 | Полшипниковый узел | 96 |  |  | 1505 |
| 5 | Цепное колесо | 30 |  |  | 12A |
| 6 | Цепь | 15M |  |  | 12A |
| 7 | Электродвигатель | 1 | 3KW |  |  |
| 8 | Редуктор | 1 |  | Соотношение скорости 1:31.5 | ZQ250 |
|  | Итого：19167 USD |

1.4  1＃часть горизонтального направления：Рольганг входящих листов горизонтального направления, машина с переворачивающейся панелью, рольганговый конвейер, 1＃ ленточный конвейер, 2＃ленточный конвейер, рольганговое поднимающие и опускающее устройство входящих листов,примыкающий рольганг, рольганговое поднимающие и опускающее устройство выходящих листов. Для обеспечения не царапания гипсокартона во время процесса перевозки и сушки, а так же полное склеивание двух сторон полотен картона, 1＃ часть горизонтального направления после отрезания гипсокартона использует устройство переворачивания листа для того чтобы положить лист в нужном направлении, после чего лист входит в печь. Распределение входящих частей в печь: распределитель, усорительный рольганг входящих листов и другое оборудование, после обрезания перевернутых листов гипсокартона, затем гипсокартон проходит через примыкающий рольганг после чего, используется распределитель листов и слой за слоем входит в сушительную камеру, в сушительную печь может поместиться  600 кв.м гипсокартона, ускорительный рольганг составляет 6 слоев.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Спецификация модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ускорительный рольганг | 1 | 3KW |  |  |
| 2 | Редуктор | 1 |  |  |  |
| 3 | 1#поднимающиеся и опускающиеся устройство | 1 | 3 |  |  |
| 4 | Редуктор | 1 |  |  |  |
| 5 | Ленточный конвейер горизонтального направления | 1 | 4 |  |  |
| 6 | Редуктор | 1 |  | Соотношение скорости 1:31.5 | ZQ350 |
| 7 | Устройство переворачивания листов | 1 | 4 | Контрольное преобразование |  |
| 8 | Редуктор | 1 |  |  |  |
| 9 | Рольганг входящих листов | 1 | 3 |  |  |
| 10 | Редуктор | 1 |  |  |  |
| 11 | 2#поднимающиеся и опускающиеся устройство | 1 | 3 |  |  |
| 12 | Редуктор |  |  |  |  |
| 13 | Распределитель | 1 | 3 |  |  |
| 14 | Редуктор | 1 |  |  |  |
| 15 | Коробка противовеса | 2 |  |  |  |
| 16 | Устройство для отходов | 1 | 3 |  |  |
|  | Итого |  | 26.5 |  |  |
|  | Итоговая цена：56000 USD |

1.5 Система сушки：Включает печь, приводную систему, теплообменное устройство теплопередающего масла, систему циркулирующего вентилятора, систему распределения влажности и другое оборудование. Гипсокартон проходит через процесс осушения в печи, равномерное внутреннее выдавливание влаги, сохраняющиеся влагосодержание в гипсокартоне в пределах 2%-3%, во время осушения, можно увидеть через монитор автоматическое измерение температуры каждого из участков осушительной печи, в процессе сушки гипсокартон проходит через урегулирование скорости и распределение влажности, таким образом обезвоживая гипсокартон и обеспечивая качество сушки.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Спецификация модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входящий конец | 1 | 0.75X6=4.5 |  |  |
|  | Рельсовый конвейер | 200 |  |  | 2880X60 |
|  | Подшипник | 400 |  | гарфит | 205 |
|  | Подшипниковый узел | 400 |  |  | 1505 |
|  | Цепное колесо | 200 |  |  | 12A |
|  | Цепь | 100m |  |  | 12A |
| 2 | Сушилка |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляционная дверь | 80 |  |  | 2400X1500X100 |
|  | Рольганговый конвейер | 1350 |  |  | 2880X60 |
|  | Подшипник | 2700 |  | гарфит | 205 |
|  | Подшипниковый узел | 2700 |  |  | 1505 |
|  | Цепное колесо | 1400 |  |  | 20A |
|  | Цепь | 500m |  |  | 20A |
|  | Главный привод | 1 |  |  |  |
|  | Электродвигатель | 1 | 15 | Контрольное преобразование |  |
|  | Редуктор | 1 |  | Соотношение скорости 1:48.57 | ZQ500 |
|  | Змеевик теплопроводного масла | 136 групп |  | 20G | 3000X2800X32X3 |
|  | Блокировочный клапан | 38 |  | 16KG | DN80 |
|  | Вход. и выход. масляные трубы | 38根 |  | 20G | 2300X89X5 |
|  | Входящий возвратный маслопровод | 130m |  | 20G | 219 |
|  | Компенсационный шов | 2 |  | Нержавеющая сталь | 219 |
|  | Блокировочный клапан | 2 |  |  | DN200 |
|  | Каркас сушилки | 1 |  | Швеллерная сварка |  |
|  | Цепное натяжное устройство | 1 |  |  |  |
| 3 | Выходящий конец | 1 | 0.75X6=4.5 |  |  |
|  | Рольганговый конвейер | 200 |  |  | 2880X60 |
|  | Подшипник | 400 |  |  | 205 |
|  | Подшипниковый узел | 400 |  |  | 1505 |
|  | Цепное колесо | 320 |  |  | 12A |
|  | Цепь | 100M |  |  | 12A |
| 4 | Вентилятор | 3 | 66 |  |  |
|  | Трубы распределения влажности | 3 |  |  | 500X6000X3 |
|  | Камера всасывания воздуха | 6 |  |  |  |
|  | Продувная камера | 6 |  |  |  |
|  | Контролирующий клапан кол-ва дутья | 6 комплектов |  |  |  |
|  | Ветровая ткань | 21 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционный материал |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 88 |  |  |
|  | Итоговая цена： 481000 USD |

1.6 Система выпуска листов из печи：сновное оборудование: устройство выпуска листов, ускоренный рольганг, ленточный конвейер. После сушки гипсокартон в соответствии с установкой слой за слоем выпускает листы из сушительной печи на ускоренный конвейер и транспортирует в 2# часть горизонтального направления, проходя через PLC и датчик места происхождения действия, можно автоматически определить положение гипсокартона, кроме того проходя через PLC можно автоматически завершить процесс выпуска листов.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство выпуска листов. | 1 | 3 |  |  |
| 2 | рольганговый конвейер для сборного кол-ва | 1 |  |  |  |
| 3 | ускорительный рольганг для сборного кол-ва | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  | 3 |  |  |
|  | Итоговая цена：19667 USD |

1.7  2＃ часть горизонтального направления：Основное оборудование: рольганг горизонтального направления для входящих листов, устройство упорядочивания листов,система выравнивания, система подпиливания по краям, ребросклеивающий станок  и другое вспомогательное оборудование. Выпускающиеся листы с помощью конвейра проходит через устройство упорядочивания листов, после чего листы ровно складываются вместе оборотной стороной внутрь, затем листы спиливаются по бокам и упаковываются, пильный станок спиливает неровные части с обоих сторон гипсокартона убирая их, затем гипсокартон поступает в краеобмотачную машину, гимертизируется с обоих концов и отправляется в систему складывания. Автоматическая система складывания: основное оборудование: рольганговый конвейер, ленточный конвейер, гидравлическая подъемно-опускающаяся платформа, реализует автоматическое складывание гипсокартона, основываясь на датчик места действия измеряет место расположения складывания, автоматически регулирует высоту подъема площадки, может автоматически переключатсься между двумя складываемыми кучами гипсокартона.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Спецификация модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#конвейер | 1 | 3 |  |  |
| 2 | Леточный конвейер горизонтального направления | 1 | 3 |  |  |
| 3 | Упорядочивающее устройство | 1 | 5.5 | Контрольное преобразование |  |
| 4 | Спиливающее устройство | 1 | 6.6 |  |  |
| 5 | Устройство герметизации по бокам | 1 | 3 | Можно по выбору |  |
| 6 | Складчик, обматывающая упаковочная машина. | 1 |  |  |  |
| 7 | Пылеуловитель | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  | 24.1 |  |  |
|  | Итоговая цена：281000 USD |

1.8 Система печи теплопроводного масла： Маслянный котел, циркулирующий насос, масляный желоб высокого и низкого уровня, трубопровод, масляный трубопровод высокого и низкого давления, а так же часть электроуправления. Главной задачей системы котла с теплопроводным маслом является система осушения гипсокартона путем подачи источника тепла, обычно оборудование подходит к употреблению различных энергоресурсов, можно выбрать различное горючее средство например: уголь, дизельное топливо, природный газ итд.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Примечание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопередающее масло | Около 15T |  | 320# |  |
| 1 | Печь теплопередающего масла | 1 | 195 | 3,500,000 б.каллория |  |
| 2 | Пылеуловительная система | 1 |  |  |  |
| 3 | Система циркулирования | 1 |  |  |  |
| 4 | Угледробильная машина | 1 | 5.5 |  |  |
| 5 | Податчик угля | 1 | 2.2 |  |  |
| 6 | Угольная система кипения | 1 |  |  |  |
|  | Итоговая цена: 289667 USD |

1.9 Автоматическая система управления производственной линии: На основании клиентских требований технологического процесса, электроавтоматическая контролирующая часть включает: программируемый контроллер (PLC) с сегментационной системой управления и микрокомпьютерной системой видео наблюдения.

A）PLC управление: В соответствии с производственными процессами производительной линии, основными частями управления являются: дозировка для формирования, центральное управление, 1#вход в печь, 2# выход из печи, управление вентилятором сушительной печи.

1）Процесс дозирования: Включает измерительные весы для гипсопорошка, вспомогательное сырьевое ведро для порошка, шламовый насос с преобразователем частоты 2 установки, конвейер с измеряющим ножем, формообразующую станцию со смесителем, сотрясающуюся площадку и другое оборудование. Автоматическая система управления может реализовать точное добавление необходимой пропорции вспомогательных веществ в гипсопорошок и полностью завершает процесс дозировки, сэкономив при этом рабочую силу.

2）Процесс центрального управления: Основное оборудование включает: твердую формировочную конвейерную ленту, рольганговый конвейер, обрезающее устройство, после обрезание ускорение, сушильное устройство с приводом, система контролирования температуры каждого из участков сушильного устройства. Вышеперечисленное приводное оборудование использует преобразователь скорости, после чего проходя через PLC программное управление реализует синхронное управление каждого оборудования, разрешая недостатки скручивания гипсокартона, а так же недостатки отрезательной длины, приводная система сушки может урегулировать влажность и температуру каждой печи сушительной камеры, обеспечивая сухость гипсокартона на выходе из печи, в то же время используется преобразователь скорости, который не только делает частоту повреждений значительно низкой, но и регулирует стабильную скорость, что является выраженной эффективностью экономии электроэнергии, шкаф управления может отобразить температуру каждого участка.

3)1# вход в печь: включает ленточный конвейер, рольганг, электромагнитный клапан, устройство распределения, автоурегулирование скорости поточной линии входящих листов, проходит через PLC управление, после обрезания готовый гипсокартон  с добавлением скорости поступает в печь.

4）2# выход из печи: включает разгрузчик листов, 2# ленточный конвейер, рольганг, совместитель листов, складыватель, подемное и опускающее устройство, а так же автоматическую пневматическую систему управления, систему управления электромагнитным клапаном и гидродавлением, готовый гипсокартон после выпуска из печи с добавление скорости поступает на складывающее устройство и автоматически завершает процесс укладки.

5）Система управления вентилятором：  На основании длины сушилки производственной линии и положения участка, можно использовать контролирование методом преобразования вентилятора, на основании температуры внутри сушки автоматически регулируется скорость вращения вентилятора эффективность экономии электричества составляет около 25%-35%.

B）Микрокомпьютерная система видеонаблюдения: Используется видеонаблюдение всей производственной линии, можно разделить контролирование на 2 управляющих объекта дозирующую и производственную части (кроме вентилятора),используется 1 установка рабочего контроллера и рабочая станция PLC с коммуникационной панелью для места прохождения действия, кроме того взаимодействие с передаваемыми данными помогает осуществить центральное упраление, можно в любое время тщательно рассмотреть и проверить каждый производственный участок функционирования оборудования, статистику данных, распечатать отчеты и графики, а так же можно с помощью рабочей панели изменить параметры и остановить оборудование.

| № | Наименование | Кол-во(шт,комплект) | Мощность Kw | Спецификация модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф управления | 8 | Детали Сименс |  |
| 2 | управляющее устройство | 1 | DELL |  |
| 3 | Фото-электрический датчик | 30 |  |  |
| 4 | PLC | 3 | Сименс |  |
| 5 | Преобразователь | 10 |  |  |
| 6 | Электроаппаратура | Полный комплект | CHINT |  |
| 7 | Электрокабель |  | ГОСТ стандартный продукт |  |
|  | Итого：136167 USD |

Кроме того:  Автоматическая система управления включает полный комплект шкафа электроуправления, установку термометра на месте, а так же установку фотоэлектричества, близлежайщие элементы электродатчика. Все вышеперечисленные являются продукцией известных импортных брэндов.

5.. Общая цена оборудования:

A) Итоговая цена оборудования: 1658336(USD).

B)Описание: Цена включает себя пуско-накладочные работы, не включает перевозку , страховку.